ООО ПИ «Комигражданпроект»

Муниципальное образование

Сельское поселение “Пыёлдино”

Генеральный план

Положение о территориальном планировании

(УТВЕРЖДАЕМАЯ  ЧАСТЬ)

Заместитель генерального директора

по производству	А.А Приезжев

Главный архитектор проекта	                                                        Т.Г.Пушко

# Авторский коллектив

| Генеральный директор | - А.В. Некрасов |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по производству А.В.Некрасов | - А.А.Приезжев |
| Главный архитектор проекта | – Т.Г.Пушко |
| Архитекторы | - М.Н. Федотова - Е.Г. Романова - Е.К. Думина - А.В. Лебедева - О.В.Холопова |
| Инженеры Инженер по водоснабжению и канализации Инженер по теплоснабжению и газоснабжению Инженер по электрическим сетям | – О.А.Чир - В.Г.Михайлова - - П.А.Ландрев - Т.А.Апраксина |
| Операторы ПК | - В.А.Коданев |
|  | - А.И.Думин |

Оглавление

Авторский коллектив	2

Состав проектных материалов	4

Ведение	5

1. Цели и задачи территориального планирования	7

Цели территориального планирования__________________________________  7

Основные задачи	7

Выводы комплексного градостроительного анализа территории	8

Население__________________________________________________________9

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию__________10

2.1.Обоснование решения задач территориального планирования____________10 2.2.мероприятия по формированию планировочной структуры поселения	 11

2.3 Функциональное зонирование территории	12

3. Планируемые для размещения объекты капитального строительства	14

3.1.Новое жилищное строительство и реконструкция.	14

3.2 Объекты общественно-деловой зоны	14

4. Мероприятия по охране окружающей среды_________________________17

4.1 по сохранению и развитию озелененных территорий	17

4.2.по улучшению состояния поверхностных вод__________________________ 17

4.3 по санитарной очистке территории___________________________________17

5.Развитие транспортной  инфраструктуры	18

Мероприятия по сохранению и развитию улично-дорожной сети______________18

6.Развитие инженерной  инфраструктуры	19

6.1. Водоснабжение	19

6.2. Водоотведение	19

6.3.Теплоснабжение. Газоснабжение	19

6.4. Электроснабжение. Связь 	20

6.5.  Инженерная подготовка территории	20

6.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера	21

7. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию поселения и последовательность их выполненения____________________22

8. Мероприятия по обеспечению реализации генерального плана	24

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Сельское поселение «Пыёлдино». Генеральный план. Положение о территориальном планировании. |  | 98196 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1/1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Пыёлдино» с.Пыелдино, д.Озынпом, д.Раевсикт, д.Юманьсикт | 1:5 000 | 98196/1 |
| 1/2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Пыёлдино» д. Волокпом | 1:5 000 | 98196/2 |
| 1/3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Пыёлдино» д.Кузивансикт, д.Теплой, д.Тяпорсикт, д.Бортом | 1:5 000 | 98196/3 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов сельского поселения «Пыёлдино» | 1:25 000 | 98196/4 |
| 3/1 | Карта функциональных зон сельского поселения «Пыёлдино» с.Пыелдино, д.Озынпом, д.Раевсикт, д.Юманьсикт | :5 000 | 98196/5 |
| 3/2 | Карта функциональных зон сельского поселения «Пыёлдино» д. Волокпом | 1:5 000 | 98196/6 |
| 3/3 | Карта функциональных зон сельского поселения «Пыёлдино» д.Кузивансикт, д.Теплой, д.Тяпорсикт, д.Бортом | 1:5 000 | 98196/7 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Сельское поселение «Пыёлдино». Обоснование генерального плана. Пояснительная записка. |  | 98197 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта границ поселения, населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий местного значения, существующих объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения «Пыёлдино» | 1:50 000 | 98197/1 |
| 2/1 | Карта местоположений существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения «Пыёлдино» с.Пыелдино, д.Озынпом, д.Раевсикт, д.Юманьсикт | 1:5 000 | 98197/2 |
| 2/2 | Карта местоположений существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения «Пыёлдино» д. Волокпом | 1:5 000 | 98197/3 |
| 2/3 | Карта местоположений существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения «Пыёлдино» д.Кузивансикт, д.Теплой, д.Тяпорсикт, д.Бортом | 1:5 000 | 98197/4 |
| 3/1 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территорий сельского поселения «Пыёлдино» с.Пыелдино, д.Озынпом, д.Раевсикт, д.Юманьсикт | 1:5 000 | 98197/5 |
| 3/2 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территорий сельского поселения «Пыёлдино» д. Волокпом | 1:5 000 | 98197/6 |
| 3/3 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территорий сельского поселения «Пыёлдино» д.Кузивансикт, д.Теплой, д.Тяпорсикт, д.Бортом | 1:5 000 | 98197/7 |
| 4/1 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация. с.Пыелдино, д.Озынпом, д.Раевсикт, д.Юманьсикт | 1:5 000 | 98197/8 |
| 4/2 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация. д. Волокпом | 1:5 000 | 98197/9 |
| 4/3 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация. д.Кузивансикт, д.Теплой, д.Тяпорсикт, д.Бортом | 1:5 000 | 98197/10 |
|  | 3. Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате JPG, на DVD-ROM |  |  |

Введение

Генеральный план сельского поселения «Пыёлдино»  разработан ООО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации сельского поселения «Пыёлдино»  по муниципальному контракту № 0107300005712000035-2 от 18.06.2012 г., на основании Технического задания на разработку градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Пыёлдино» , с разработкой Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования сельского поселения «Пыёлдино» .

Генеральный план - градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,  градостроительная документация направлена на определение назначения территории,  исходя из  совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2018 год

II этап, расчетный срок – 2030 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

- Цели и задачи территориального планирования

Цель генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной сельской среды,  комплексно решающей социальные и архитектурно-планировочные, экологические, транспортные и инженерные потребности жизнедеятельности сельского поселения. Цель устойчивого развития градостроительной системы – улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка  мероприятий по качественному улучшению состояния сельской среды – реконструкция, благоустройство и развитие территорий;

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- формирование рекреационной среды,

- разработка предложений по благоустройству сельского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение объектов культурного наследия;

- установление границ населенного пункта сельского поселения.

- Разработка документа территориального планирования, направленного на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечения учета интересов граждан сельского поселения «Пыёлдино»

- Организация геодезических и картографических работ специального отраслевого назначения, необходимость проведения которых определяется потребностями муниципального образования СП  «Пыёлдино» ;

- Создания условий для планировки территории сельского поселения;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного  использования земельных участков и объектов капитального строительства

Выводы комплексного градостроительного анализа территории

- Территория сельского поселения не значительна по площади. Населенные пункты, входящие в состав поселения, компактно расположены вдоль дороги Визинга – Койгородок, проходящей через сельское поселение.

- Реальные демографические процессы и экономический спад в  сельскохозяйственных производствах не приводит к  росту численности населения. Показатель численности населения сельского поселения стабилен и изменился незначительно, на 1 января 2008 года составлял 831 человек, численность на 1 января 2012 г-  806 человек.

- Целесообразность и возможность дальнейшего развития  с изменением черты населенных пунктов.

- Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений.

Население.

При определении перспективной численности населения СП «Пыёлдино» учитывались основа планов развития сельского поселения с учетом их производственной специализации,  схемы территориального планирования МО МР «Сысольский» в увязке с формированием агропромышленного комплекса, а также с учетом размещения подсобных сельских хозяйств.

Увеличение числа населения за счет  инвестиционной привлекательности поселения, увеличение числа населения за счет переселения людей из неперспективных населенных пунктов и за счет увеличения числа рождаемости в результате положительных социальных программ, принятых в правительстве РФ.

численность населения принять:

первая очередь строительства - 2018 год   –  800 человек,

расчетный срок - 2032 год –850 человек.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# Обоснование решения задач территориального планирования

Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

- сохранение и развитие основной планировочной системы населенных пунктов, обеспечивающую связь всех территорий населенных пунктов поселения;

- поддержание сложившейся структуры поселения на основе природных и планировочных  особенностей;

- усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности, развитие комплексов учреждений культуры, спорта.

2.2. Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения.

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Пыёлдино» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, что предполагает:

- сохранение и развитие основной планировочной системы населенных пунктов, обеспечивающую связь всех территорий населенных пунктов поселения;

- поддержание сложившейся структуры поселения на основе природных и планировочных  особенностей;

2.3 Функциональное зонирование территории

Мероприятия по совершенствованию функционального зонирования территории поселения

Разработанное в Генеральном плане СП «Пыёлдино» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику, сложившиеся особенности использования территорий поселения. Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

- новое строительство индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на свободных территориях;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселка, выходящего за расчетный срок;

Развитие общественно-деловой  зоны:

- формирование новых и развитие существующего общественного центра, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения, производственные объекты.

Развитие  рекреационных зон:

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны;

Развитие производственных зон

- формирование производственных зон за счет размещения строящегося предприятия, новых объектов коммунально-складского назначения и  экологически безопасных производственных объектов.

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане СП «Пыёлдино», относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки средне- и малоэтажными многоквартирными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно – деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Размещение  учреждений здравоохранения и социального обслуживания.

- Рекреационные зоны - в состав рекреационных зон включаются  объекты отдыха, озелененные территории общего пользования. Зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей; объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов  III-IV класса санитарной классификации;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения – зона кладбищ, свалок бытовых отходов. Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации в штатном режиме.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

3. Планируемые для  размещения объекты капитального строительства

3.1  Новое жилищное строительство.

Новое жилищное строительство размещается на территориях существующей застройки путем сноса существующих жилых домов, для создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания и на свободных территориях.

Проектируемый жилой фонд предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд – общей площадью 2,3 тыс.кв.м. подлежит замене.

Основой тип проектируемой  жилой застройки является  малоэтажная усадебная   застройка и требования к его организации закрепляются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Пыёлдино».

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 21,25 тыс.кв.м,  Объем нового жилищного строительства  составит 4,43 тыс.кв.м.(в том числе замена ветхого фонда 2,3 тыс.кв.м),

Показатели  жилищного строительства по населенным пунктам

|  | Общая площадь тыс. кв.м. |
| --- | --- |
|  | Всего, общей площади | Сохраняе- мый, фонд | Вновь проектируемый фонд |
|  |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м. | Территория,расчетный срок |
| с.Пыёлдино | 8.5 | 5.3 | 3.2 |  |
| д. Бортом | 3.0 | 2.3 | 0.7 |  |
| д. Волокпом | 1.25 | 2.0 | - |  |
| д. Кузивансикт | 2.5 | 1.8 | 0.7 |  |
| д. Озынпом | - | 1.2 | - |  |
| д. Раевсикт | 1 | 0.8 | 0.2 |  |
| Д Теплой | 2.5 | 1.5 | 1.0 |  |
| д. Тяпорсикт | 1.5 | 0.8 | 0.7 |  |
| д. Юманьсикт | - | 0.22 | - |  |
| ВСЕГО | 21,25 | 15.92 | 6.5 |  |

*Строительство на свободных территориях населенных пунктов, а также обновляется за счет реконструкции существующей застройки, строительства жилых домов за счет сносимых старых, строительства пристроек, реконструкции существующих  жилых домов.

  - Объекты общественной  зоны

При формировании системы обслуживания учреждения и предприятия обслуживания следует размещать приближая к местам жительства и работы,

  - повседневный – детское дошкольное учреждение, школа, помещения для кульмассовой и спортивной работы, магазин, бытовая (ремонтная) мастерская, аптека, ФАП, отделение связи;

  - периодический – поликлиника, клубный, спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, объекты бытового обслуживания соответствующего ранга.

  - эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы, специализированные клиники, другие уникальные объекты.

Перечень объектов культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Ем кость | Очередь строительства | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | СОШ, учащихся | 100 | 1-ая очередь | с. Пыёлдино |
| 2 | Комплекс начальная школа и детский сад, мест | 20+20 | Расчетный срок | с. Пыелдино |
| 3 | Комплекс начальная школа и детский сад, мест | 20/20 | Расчетный срок | д. Бортом |
| 4 | Учреждение культуры+библиотека | 1 объект | Расчетный срок | с. Пыёлдино |
| 5 | Учреждение культуры+библиотека | 1 объект | Расчетный срок | д. Тяпорсикт |
| 6 | Школа искусств и народного творчества | 2 объекта | Расчетный срок | с. Пыёлдино д. Бортом |
| 7 | Административное здание: ЗАГС, администрация поселения, милиция, сбербанк, почта, АТС | 1 объект | Расчетный срок | д. Кузивансикт |
| 8 | ФАП | 1 | Расчетный срок | д. Кузивансикт |
| 9 | ФАП |  | 1-ая очередь | д. Бортом |
| 10 | Спортивный комплекс: стадион, тренажерные залы, многофункциональный игровой зал | 1 объект | Расчетный срок | с. Пыелдино |
| 11 | Центр зимних видов спорта - лыжная освещенная трасса | 1 объект | Расчетный срок | с. Пыелдино |
| 12 | Дом бытовых услуг | 1 объект | Расчетный срок | с. Пыёлдино |
| 13 | Амбулатория | 1 объект | Расчетный срок | с. Пыёлдино |

5.4. Развитие производственных территорий

При развитии производственных и коммунальных зон учитываются  сложившиеся участки производственных территорий. Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства в производстве, таких как  животноводство, хлебопечение,  сбор дикоросов и его переработка, деревообработка.

Мероприятия по развитию включают:

-модернизацию  и реконструкцию фермы КРС в с. Пыёлдино,

-открытие магазина по реализации сельхозпродукции, выращенной в СП «Пыёлдино»  в с. Визинга и г.Сыктывкар;

-расширение ассортимента производимой продукции;

-усовершенствование системы закупок излишков продукции от населения;

-участие организаций, КФХ и индивидуальных предпринимателей в выставках ярмарках, организуемых на местном, региональном уровнях

Перечень объектов строительства производственного назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строите льства | Расположе-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Свиноферма | 50 голов | 1-ая очередь | д. Теплой |
| 2 | Маслозавод |  | Расчетный срок | д. Раевсикт |
| 3 | Телятник | на 100 голов | Расчетный срок | д. Раевсикт |
| 4 | Ферма по разведению кроликов | на 100 голов | Расчетный срок | д. Тяпорсикт |
| 5 | Овощехранилище | 200тонн | Расчетный срок | д. Бортом |
| 6 | Теплицы по выращиванию овощей | 1га | 1-ая очередь | д. Теплой |
| 7 | Цех переработки животноводческой продукции с убойным пунктом | 50 тонн | 1-ая очередь | д. Раевсикт |
| 8 | Гараж на 5 автомашин с бытовыми помещениями | 5 автомашин | 1-ая очередь | д. Тяпорсикт |
| 9 | Станция техобслуживания | 2 поста | Расчетный срок | д. Тяпорсикт |
| 10 | Мини-завод по переработке опилок | 1объект | Расчетный срок | д. Раевсикт |
| 11 | АЗС, станция техобслуживания | 1объект | Расчетный срок | с. Пыелдино |

Развитие малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582, разработать  положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости

для реализации целей  и задач необходимо:

- совершенствование  финансово - инвестиционного климата в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание финансовой,  имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие инвестиционной деятельности;

- оказание содействия субъектам малого и среднего  предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения района;

- содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

- развитие малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- развитие малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения.

4.Мероприятия по охране окружающей среды

4.1 По сохранению и развитию озелененных территорий.

- Формирование нового озеленения –парков и скверов на территориях проектируемых объектов общественного назначения   площадью  3,5  га

- сохранение в прежних границах земель Лесного Фонда;

4.2  По улучшению состояния поверхностных водоемов

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- развитие систем канализации населенных пунктов;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- проведение реконструкции, увеличение мощности существующих очистных сооружений;

4.3  По санитарной очистке территории

- установка необходимого количества мусоросборников для бытовых отходов на специально оборудованных площадках;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам в жилой застройке и объектах общественного назначения;

4.4  По снижению негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха

- сохранение участков леса, входящих в черту населенного пункта;

- поддержание и обновление зеленых насаждений у школы, детских садов, оздоровительных и административных учреждений;

- озеленение и благоустройство улиц и проездов районов нового строительства;

- озеленение территорий производственных, санитарных и инженерно-технических объектов;

- поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- организация и установление санитарно-защитных зон производственных объектов в установленном порядке.

4.5  По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований.

5. Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по сохранению и развитию улично-дорожной сети

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований в каждом  населенном пункте,  между собой и с внешними направлениями.

- Сохранение и реконструкция сложившейся структуры транспортной сети.

- Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований населенных пунктов;

- Проведение работ по благоустройству  улиц  с.Пыёлдино;

- Прокладка новых улиц и проездов с проведением работ по вертикальной планировке и благоустройству в зоне перспективного строительства;

- ремонт автомобильной дороги «Визинга-Пыёлдино-Бортом-Койгородок»;

- - строительство дорог с твёрдым покрытием в м. Вичкодор и м. Монастырь.

6. Развитие инженерной инфраструктуры

6.1 Водоснабжение

Для нормализации работы системы водоснабжения в сельском поселении предлагается:

Водоснабжение  населенных пунктов СП «Пыёлдино», кроме д.Юманьсикт предусматривается централизованным..

- Отремонтировать все существующие скважины

- Систему водопровода  рекомендуется принять с единым водозабором от планируемых  водозаборных скважин

- .Строительство водопроводных сетей с устройством кольцевого водопровода.

- Установка колодцев с требуемой арматурой и пожарными гидрантами.

6.2 Водоотведение

Мероприятия по развитию системы канализации

Предлагается все существующие общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизованной системой канализации с подключением сетей  к очистным сооружениям канализации

Канализационные очистные сооружения планируются общие для

- 1. КОС - с. Пыёлдино, д. Раевсикт, д. Озынпом

- 2. КОС - д.Бортом, д.Тяпорсикт, д.Теплой

- 3.КОС -  д. Кузивансикт и д. Волокпом

- Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в ручей.

- Производственные стоки от ферм КРС должны собираться в навозосборники и затем использоваться для удобрений сельскохозяйственных угодий.

- Строительство самотечных и напорных коллекторов и сетей  длиной   км

6.3 Теплоснабжение.

- Необходима оптимизация всей инфраструктуры существующего теплового хозяйства, провести ревизию и полную модернизацию котельных с заменой устаревшего оборудования или ликвидацией.

- выполнить замену тепловых сетей, их износ составляет 70 и более %

- учитывая значительный износ котельного оборудования котельных в с. Визинга, д. Горьковская   произвести их  реконструкцию с заменой котлоагрегатов

- для обеспечения теплом жилых домов, зданий общественно-бытового назначения предусмотреть на территориях нового строительства модульные котельные.

Газоснабжение.. Для газоснабжения потребителей района предполагается строительство газопровода-отвода и ГРС Визинга  Газоснабжение  сельского поселения предусматривается  только после строительства проектируемых сетей межпоселковых газопроводов распределительной сети ГРС Визинга.

6.4  Электроснабжение.

Основным направлением развития системы электроснабжения  является обеспечение надежного снабжения электроэнергией  коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Связь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Развитие рынка услуг сотовой связи.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в районе.

- Расширение сети широполосного доступа.

- Строительство волоконно-оптической линии связи по направлению

Визинга  – Койгородок

6.5  Инженерная подготовка территории

Намечается следующий комплекс мероприятий:

- организация отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка;

6.6  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в СП. «Пыёлдино» имеется уполномоченный по ГО и ЧС. Выполняемые задачи:

- Соблюдение противопожарных разрывов в застройке, что имеет большое значение,  так как тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям

- Для предупреждения возникновения лесных пожаров должен осуществляться комплекс профилактических мероприятий, включающий  проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений,  усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- подготовка эвакомероприятий

- строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны;

- совершенствование существующей системы оповещения населенных мест и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых  территорий

- усовершенствование транспортных дорог

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

- -Обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- -Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

- Обеспечение надлежащего состояния   вертолетных площадок для приема вертолетов в каждом населенном пункте;

- Строительство наружных источников противопожарного водоснабжения (НИПВ)

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |
| с. Пыёлдино | Общеобразовательная школа на 100 учащихся |  |
| с. Пыелдино | Комплекс : начальная школа на 20 учащихся и детский сад на 100 мест |  |
| д. Бортом | Комплекс начальная школа на 20 учащихся и детский сад на 20 мест |  |
|  | Капитальный ремонт |  |
|  | Учреждение культуры и спорта |  |
| с. Пыёлдино | Дом культуры с библиотекой | Расчетный срок |
| д. Тяпорсикт | Дом культуры с библиотекой | Расчетный срок |
| с. Пыёлдино | Центр зимних видов спорта - лыжная освещенная трасса |  |
| с. Пыёлдино | Спортивный комплекс тренажерные залы, многофункциональный игровой зал |  |
| с. Пыёлдино | Школа искусств и народного творчества |  |
| д. Бортом | Школа искусств и народного творчества |  |
| Предприятия обслуживания, торговли и питания |
|  | Торговый центр в составе, магазины, кафе, пункты бытового обслуживания | Расчетный срок |
| д. Кузивансикт | Административное здание |  |
| с. Пыёлдино | Дом бытовых услуг |  |
| Объекты здравохранения |
| д. Кузивансикт | Строительство ФАП | Расчетный срок |
| д. Бортом | Строительство ФАП |  |
| с. Пыёлдино | Строительство амбулатории |  |
| 2. Строительство и модернизация производственных предприятий |
| д. Теплой | Строительство свинофермы на 50 голов | 1-ая очередь |
| д. Раевсикт | Строительство маслозавода |  |
| д. Раевсикт | Строительство телятника на 100 голов |  |
| д. Тяпорсикт | Строительство фермы по разведению кроликов на 100 голов |  |
| д. Бортом | Строительство овощехранилища |  |
| д. Теплой | Строительство теплиц по выращиванию овощей |  |
| д. Раевсикт | Цех переработки животноводческой продукции с убойным пунктом |  |
| д. Тяпорсикт | Гараж на 5 автомашин с бытовыми помещениями |  |
| д. Тяпорсикт | Предприятие по переработке дикоросов |  |
| д. Раевсикт | Мини-завод по переработки опилок |  |
| 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц |
| с. Пыелдино | Реконструкция центральной улицы | Первая очередь |
| с. Пыелдино | Строительство АЗС | Расчетный срок |
| д. Тяпорсикт | Строительство станции техобслуживания |  |
| СП «Пыёлдино» | Ремонт автомобильной дороги «Визинга-Пыёлдино-Бортом-Койгородок»; |  |
| СП «Пыёлдино» | Строительство дорог с твёрдым покрытием в м. Вичкодор и м. Монастырь |  |
| 4. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |
| Объекты теплоснабжения |
|  | Реконструкция и модернизация котельной | Первая очередь |
| с. Пыелдино | Строительство модульной котельной |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения |  |
| д.Раевсикта | Строительство модульной котельной |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения |  |
| д. Кузивансикта | Строительство модульной котельной |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения |  |
| д. Тяпорсикта | Строительство модульной котельной |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения |  |
| д. Бортом | Строительство модульной котельной |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения |  |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения с проектом очистных сооружений водопровода | Первая очередь |
|  | Строительство распределительных сетей водоснабжения |  |
|  | Строительство водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и установка насосов |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения с проектом очистных сооружений водопровода |  |
|  | Строительство распределительных сетей водоснабжения |  |
|  | Строительство водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и установка насосов |  |
| Предложения по развитию систем водоотведения |
|  | Подготовка проектно-сметной документации проекта канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации для с.Визинга |  |
|  | Строительство канализационной насосной станции (КНС) |  |
|  | Прокладка самотечных канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации проекта канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации для с.Визинга |  |
|  | Строительство канализационной насосной станции (КНС) |  |
|  | Прокладка самотечных канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий |  |
| 6. Предложения по размещению объектов в области капитального жилищного строительства |
| СП «Пыёлдино» | Разработка проекта сноса ветхого жилья | Первая очередь |
|  | Снос ветхого жилья площадью 2,3 тыс.кв.м жилого фонда | Первая очередь |
|  | Строительство жилого фонда на месте сносимого старого |  |
| 8. Предложения по ГО и ЧС |
| СП «Пыёлдино» | Инвентаризация и пополнение фонда защитных сооружений ГО и ЧС | Первая очередь |
|  | Совершенствование существующей системы оповещения поселка и расширение зоны ее действия | Расчетный срок |
|  | Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований |  |
|  | Строительство наружных источников противопожарного водоснабжения | Первая очередь |
| 9. Благоустройство и озеленение |
|  | Разработка проектов и устройство санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта. | Первая очередь |
|  |  | Первая очередь |

8. БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ

| NN п/п | Показатели | Единица измере- ния | Совре- менное состоя- ние на 2012.г | Расчет- ный срок, 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения, всего в том числе территория границах населенных пунктов, всего | га га |  |  |
|  | -земли лесного фонда | -"- |  |  |
|  | -земли водного фонда | -"- |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта, в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  | малоэтажная многоквартирная застройка | -"- |  |  |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  |  |
|  | - общественных зон | га |  |  |
|  | - производственных зон | -"- |  |  |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- |  |  |
|  | - рекреационных зон | -"- |  |  |
|  | - зон специального назначения | -"- |  |  |
|  | - иных зон | -"- |  |  |

9. Обоснование изменения границ  населенных пунктов

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию территорий в связи с социально-экономическим потенциалом  поселения и развитием жилых зон и строительства жилищного фонда:  увеличить территорию в границах черты населенного пункта следующих  населенных пунктов.

|  | Территории, га необходимые для включения в н.п. | Площадь в границах населенного пункта, га, всего | Наименование земель, за счет которых происходит расширение границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пыелдино | 5.4 |  | Земли сельхозназначения в ведении МО сельское поселение «Пыёлдино» |
| д. Кузивансикт | 3.4 |  |  |
| Д Теплой | 12.6 |  |  |
| д. Тяпорсикт | 19.0 |  |  |

с.Пыёлдино

с.Пыёлдино

д.Кузивансикт

д.Теплой, д.Тяпорсикт

Земли сельскохозяйственного назначения  в основном суходольные сенокосы, которые неэффективно используются много лет. В связи со слабой материально-технической базой сельского хозяйства сенокосы не используются, удобрения не вносятся, мелеоративные мероприятия не производятся,  селькохозяйственные организации, крестянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства  используют заливные земли сельскохозяйственных угодий, сенокосы  заросли кустарниками, кочками. Рациональное использование этих земель – перевод в другую категорию использования - в земли населенных пунктов.

10. Мероприятия по обеспечению реализации генерального плана

Разработка генерального плана сельского поселения «Пыёлдино» как градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Система механизмов включает  в себя:

- правовое обеспечение;

- экономический механизм реализации;

- организационный механизм;

- информационное обеспечение;

- проектное обеспечение;

- кадровое обеспечение.

Система включает механизмы федерального, регионального и муниципального уровня.

К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития РФ, национальные проекты .

К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы социально-экономического развития программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Коми и МО МР «Сысольский»; крупные инвестиционные проекты.

К механизмам муниципального уровня относятся: нормативно-правовые документы муниципального уровня, программы социально-экономического развития поселения; проекты планировок; наличие организационных структур по реализации Генерального плана.

Для реализации проектных предложений Генерального плана целесообразно разработать:

- Проект реализации генерального плана сельского поселения «Пыёлдино» сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- Правила землепользования и застройки территории сельского поселения «Пыёлдино»